# 4. ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ (БЕГ С ОРИЕНТИРОВАНИЕМ)

Описание характеристик карты и составных частей для вычерчивания УЗ даются по разделам. УЗ классифицируются внутри семи категорий:

| 1. Формы земной поверхности | (коричневый) | < | интервал между линиями |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Камни и скалы | (чёрный + серый) | - | толщина линии |
| 3. Гидрография и болота | (голубой) | = | дистанция от центра до центра или длина линии |
| 4. Растительный покров | (зелёный + жёлтый) |  |  |
| 5. Искусственные объекты | (чёрный) | o | диаметр |
| 6. Технические знаки | (чёрный + голубой) |  | знак ориентируется на север |
| 7. Знаки дистанции | (пурпурный) |  |  |

Примечание: размеры даны в мм для масштаба 1:15 000. Вычерчивание в масштабе 1:7 500 используется только для лучшей разборчивости.

## 4.1 Формы земной поверхности (рельеф)

Отображение форм земной поверхности осуществляется посредством очень подробных кривых линий (горизонталей), дополненных специальными знаками небольших бугров, ям и т.п. Дополнительно используются знаки чёрного цвета для показа камней и скал. Нормальная местность для СО лучше отображается горизонталями с вертикальным интервалом (сечением) 5 метров.

Чрезмерное использование дополнительных (подчёркивающих) горизонталей не допустимо, так как это ведет к загруженности карты и искажает реальные превышения. В отдельных случаях возможно использование меньшего сечения, если это обеспечит лучшую читаемость карты. Относительная разность высот между соседними объектами должна быть показана как можно более точно. Абсолютная точность высот имеет меньшее значение. Допускается некоторое изменение высоты горизонтали, если это улучшит отображение действительности. Это отклонение не должно превышать 25% интервала сечения рельефа, при этом следует обратить внимание на соседние горизонтали.

|  | 101 Горизонталь Линия, соединяющая точки одной высоты. Стандартный интервал между горизонталями по вертикали (сечение рельефа) 5 м. Минимально допустимый изгиб линии 0,25 мм от центра до центра линии. Цвет: коричневый. |
| --- | --- |
|  | 102 Утолщённая горизонталь Каждая пятая горизонталь должна быть утолщённой. Это способствует быстроте оценки разницы высот и общего восприятия форм местности. При необходимости показа мелких деталей, утолщённая горизонталь может быть вычерчена нормальной линией. Цвет: коричневый. |
|  | 103 Вспомогательная горизонталь Используется для передачи дополнительной информации о формах рельефа, отображение которых невозможно основными горизонталями. Между двумя основными горизонталями может быть проведена только одна вспомогательная. Цвет: коричневый. |
|  | 104 Указатель направления ската (бергштрих) Цвет: коричневый. |
|  | 105 Отметки горизонталей Цвет: коричневый. |
|  | 106 Грунтовый обрыв Крутой перегиб поверхности земли, однозначно выделяющийся из окружающей среды. Гравийные или песчаные выработки, дорожные выемки и насыпи и т. п. Зубцы должны показывать полную проекцию склона, но могут быть опущены, если два обрыва располагаются близко друг от друга. Опасные грунтовые обрывы показываются знаком 201. Очень высокие грунтовые обрывы могут быть показаны толщиной линии бровки 0,25 мм. Цвет: коричневый. |
|  | 107 Грунтовый вал Четко видимая земляная насыпь. Высота минимум 1 метр. Цвет: коричневый. |
|  | 108 Маленький земляной вал Маленькая или частично разрушенная земляная насыпь показывается прерывистой линией. Минимальная высота 0,5 метра. Цвет: коричневый. |
|  | 109 Промоина Овраг или ров, которые не могут быть отображены в масштабе карты знаком 106. Толщина линии отображает ширину промоины. Минимальная глубина 1 метр. Цвет: коричневый. |
|  | 110 Маленькая промоина Маленькая промоина или канава. Минимальная глубина 0,5 метров. Цвет: коричневый. |
|  | 111 Бугор Показывается горизонталями. Выделяющиеся на местности бугры, не попадающие в основное сечение рельефа, могут быть показаны основными горизонталями, если их высота не отличается от высоты основного сечения больше чем на 25%. Маленькие или плоские бугры показываются вспомогательными горизонталями. Цвет: коричневый. |
|  | 112 Внемасштабный бугор Маленький грунтовый или каменистый бугры, которые не возможно отобразить с помощью горизонталей (диаметр менее 5 м). Минимальная высота 1 метр. В случаях совпадения с горизонталью, линия должна быть разорвана. Цвет: коричневый. |
|  | 113 Вытянутый внемасштабный бугор Выделяющийся внемасштабный бугор вытянутой формы (длинна менее 12 м ширина менее 4 м). Показываются бугры высотой не менее 1 метра над окружающей их поверхностью. Знак не может находиться на линии горизонтали. Цвет: коричневый. |
|  | 114 Яма Показывается горизонталями с бергштрихами. Выделяющаяся, не попадающая в основное сечение, яма может быть показана основной горизонталью, если ее глубина не отличается больше чем на 25% от основного сечения. Маленькие или плоские ямы показываются вспомогательными горизонталями. Цвет: коричневый. |
|  | 115 Внемасштабная яма Маленькое естественное понижение (диаметром не менее 2 метров), которое не может быть отображено горизонталями в масштабе карты. Минимальная глубина от окружающей поверхности 1 метр. Центр объекта находится в центре тяжести знака. Знак ориентируется разрывом на север. Искусственные ямы следует показывать знаком 116. Цвет: коричневый. |
|  | 116 Искусственная внемасштабная яма Шурф или яма с крутыми краями, не выражающиеся в масштабе каты (диаметром не менее 2 метров). Минимальная глубина от окружающей поверхности 1 метр. Ямы представляющие опасность показываются знаком 204. Центр объекта совпадает с центром тяжести знака. Знак ориентируется разрывом на север. Цвет: коричневый. |
|  | 117 Изрытая поверхность Цвет: коричневый. |
|  | 118 Специальные формы рельефа Цвет: коричневый. |

## 4.2 Скалы и камни

Скалы - специальная категория земной поверхности. Отображение камней даёт полезную информацию об опасности и проходимости. Отдельные камни (валуны) являются хорошими ориентирами и точками для постановки КП. Скалы показываются чёрным цветом, чтобы они отличались от отображения других форм земной поверхности. Основное внимание следует уделить тому, чтобы отображение скальных форм согласовывалось с отображением форм земной поверхности горизонталями.

|  | 201 Непреодолимая скала Непреодолимая (опасная) скала, карьер или опасный грунтовый обрыв (см. 106) показывается линией толщиной 0,35 мм вдоль бровки и зубцами, покрывающими площадь проекции обрыва от верхней кромки до подножья. При отображении вертикальных или близко расположенных обрывов зубцы могут быть опущены (ширина прохода должна быть не менее 0,3 мм в масштабе карты). Зубцы могут быть удлинены, если это необходимо. Например, если обрывом и береговой линией нет прохода, то зубцы обрыва должны пересекать береговую линию и накладываться на край изображения водоема. Цвет: чёрный. |
| --- | --- |
|  | 202 Скалы останцы В некоторых случаях скалы в виде столбов или гигантских валунов могут быть показаны в плане без зубцов. Цвет: чёрный. |
|  | 203 Преодолимый скальный обрыв Маленький вертикальный скальный обрыв (высота минимум 1 м) может быть показан без зубчиков. Если направление склона не определяется однозначно или необходимо улучшить читаемость, могут быть показаны короткие зубчики в направлении склона. При отображении проходимых скальных обрывов без зубчиков концы линии бровки могут быть закруглены для улучшения восприятия. Цвет: чёрный. |
|  | 204 Скальная выработка Скальная выработка, яма или ствол шахты, которые могут представлять опасность для бегунов. Центр объекта совпадает с центром тяжести знака. Знак ориентируется разрывом на север. Цвет: чёрный. |
|  | 205 Пещера Показывается таким же знаком, как и скальная выработка, только ориентируется знак острием в направлении входа. Центр входа находится в центре тяжести знака. Цвет: чёрный. |
|  | 206 Валун Камень, выделяющийся на местности, высотой не менее 1 метра. Все валуны, отображаемые на карте, должны быть легко опознаваемы но местности. Чтобы показать разницу между валунами разных размеров (находящимися на местности не далеко друг от друга) диаметр значка может быть увеличен на 20%. Цвет: чёрный. |
|  | 207 Большой валун Особо большой камень, не выражающийся в масштабе карты. Цвет: чёрный. |
|  | 208 Каменистое поле Территория, покрытая таким большим количеством камней (валунов), что их невозможно показать каждый отдельно с помощью знаков 206 и 207, показывается произвольно ориентированными треугольниками со сторонами в соотношении 8:6:5. Объект должен отображаться минимум двумя треугольниками. Для показа разницы величины отдельных камней, покрывающих поле, некоторые треугольники могут быть увеличены на 20%. Цвет: чёрный. |
|  | 209 Груда валунов Группа камней, тесно расположенных на небольшой площади, каждый из которых невозможно показать индивидуально. Знак ориентируется на север. В случае необходимости показать разницу между несколькими группами, размер треугольника может быть увеличен на 25% (до 1 мм). Цвет: чёрный. |
|  | 210 Каменистый грунт Каменистая и скальная поверхность, которая влияет на пробегаемость, должна быть отображена на карте. Точки наносятся произвольно. Плотность точек показывает степень пробегаемости. Возможно использование минимум трёх точек. Цвет: чёрный. |
|  | 211 Открытый песчаный грунт Поверхность с мягким песчаным или гравийным покрытием, снижающим скорость бега. В случае, если пробегаемость нормальная, следует использовать знаки 401 или 402. Цвет: чёрный 12,5% (22 линии/см) и жёлтый 50% (см знак 402). |
|  | 212 Чистая скала Хорошо пробегаемая скальная поверхность без растительности. Если имеется какая-либо растительность (трава, мох и т. п.), следует использовать знаки 401 или 402 Цвет: чёрный 30% (60 линий/см). |

## 4.3 Гидрография и болота

Эта группа включает элементы гидрографии и специальные типы грунтов и растительности, связанные с присутствием воды. Эта категория объектов важна, поскольку оказывает сильное влияние на пробегаемость, что в свою очередь влияет на выбор варианта движения. Элементы этой группы УЗ являются хорошими ориентирами для постановки КП. Чёрная береговая линия показывает непроходимость данного пространства при нормальном уровне воды. В засушливых районах, элементы данного раздела могут содержать воду только в некоторых сезонах.

|  | 301 Озеро Большие водные пространства показываются регулярной точечной сеткой, маленькие - сплошной заливкой. Чёрная береговая линия показывает непроходимость объекта. Цвет: голубой 50% (60 линий/см) |
| --- | --- |
|  | 302 Пруд В случаях когда озеро или пруд меньше 1 мм2 в масштабе карты береговая линия не показывается. Цвет: голубой. |
|  | 303 Лужа Яма с водой или лужа, не выражающаяся в масштабе карты. Центр объекта совпадает с центром тяжести знака. Цвет: голубой. |
|  | 304 Непреодолимая река Непреодолимая река или канал показывается чёрной береговой линией. Линия может быть разорвана в местах брода. Цвет: голубой 50% (60 линий/см), чёрный. |
|  | 305 Преодолимая река Преодолимый река или канава шириной минимум 2 метра. Если ширина больше 5 метров, то объект показывается в масштабе карты. Цвет: голубой. |
|  | 306 Преодолимый ручей Преодолимый ручей или канава шириной менее 2 метров. Для лучшей читаемости, канава по болоту должна отображаться знаком 305. Цвет: голубой. |
|  | 307 Канава с водой Естественная или искусственная пересыхающая канава. Цвет: голубой. |
|  | 308 Узкое болото Болото или мокрый грунт, которые невозможно показать знаком 310 (ширина меньше чем 5 метров). Цвет: голубой. |
|  | 309 Непроходимое болото Болото непроходимое или опасное для спортсменов. Чёрная линия дается по контуру. Цвет: голубой, чёрный. |
|  | 310 Болото Преодолимое болото с четко видимыми краями. Знак 310 может комбинироваться со знаком 403 для отображения открытого болота. Залесённые болота могут быть показаны в комбинации со знаками растительности. Маленькие болота показываются на карте не меньше, чем двумя штрихами. Если маленькое болотце показывается в сочетании со знаками 403/404, то для улучшения читаемости, разрешается заменить эти знаки на 401/402 соответственно. Цвет: голубой. |
|  | 311 Нечёткое болото Заболоченный грунт, пересыхающее болото или места перехода нормального грунта в проходимое болото. Знак может быть использован в комбинации со знаком 403 или 401 для открытых мест. Залесённое болото может быть показано в комбинации со знаками 406 - 410. Минимальный размер знака четыре штриха. Цвет: голубой. |
|  | 312 Колодец Колодцы скважины или оборудованные источники, четко видимые на местности. Цвет: голубой. |
|  | 313 Родник Родник или четко видимый исток. Знак ориентируется разрывом вниз по течению. Цвет: голубой. |
|  | 314 Специальный объект гидрографии Знак служит для показа специальных внемасштабных объектов гидрографии. Пояснение к использованию знака должно быть дано в легенде карты. Цвет: голубой. |

## 4.4 Растительный покров

Отображение растительности важно для ориентирования, так как оказывает влияние на пробегаемость, видимость и читаемость карты.

ЦВЕТ

Основные принципы:

- белый используется для отображения нормального, хорошо пробегаемого леса,

- жёлтый используется для показа открытых пространств различных категорий,

- зелёный отображает плотность леса и подлеска в зависимости от пробегаемости и видимости, разделенных на несколько категорий.

ПРОБЕГАЕМОСТЬ

Пробегаемость растительности зависит от структуры леса, подлеска или кустарника. Наличия ежевики, вереска, крапивы, обрубленных веток и т.п. Состояние почв и грунтов, влияющее на проходимость, отображается отдельно.

| Пробегаемость леса подразделяется на четыре категории, в зависимости от снижения скорости бега, по сравнению со скоростью бега в нормальном лесу. Например, если скорость бега в нормальном лесу 5 минут на километр, то ниже приведены коэффициенты соответствующие каждой из таких категорий: |  |
| --- | --- |
| нормальный лес | 80 - 100% | 5:00 - 6:15 мин/км |
| медленно пробегаемая растительность | 60 - 80% | 6:15 - 8:20 мин/км |
| трудно пробегаемая растительность | 20 - 60% | 8:20 - 25:00 мин/км |
| трудно проходимая растительность | 0 - 20% | > 25:00 мин/км |

|  | 401 Открытое пространство Поля, луга, пашни, покосы и т.п. без деревьев или кустарников, легко пробегаемые. Если жёлтый цвет становится доминирующим, возможна замена заливки на точечную сетку 75%. Цвет: жёлтый. |
| --- | --- |
|  | 402 Полуоткрытое пространство Луга с отдельно стоящими деревьями или кустами, легко пробегаемые. Площади, занимающие меньше 10 мм2 в масштабе карты, показываются знаком 401. Отдельные деревья могут быть добавлены знаками 418 - 420. Если жёлтый цвет становится доминирующим, возможна замена заливки на точечную сетку 75%. Цвет: жёлтый (20 линий/см). |
|  | 403 Неудобь Пустоши, вырубки, лесопосадки (высота деревьев до 1 метра) или другие открытые пространства с неудобной для бега поверхностью (растительностью), такой как вереск, высокая трава или мелкие сучки на вырубках. Знак может комбинироваться со знаком 407 или 409 для отображения изменения условий пробегаемости. Цвет: жёлтый 50% (60 линий/см). |
|  | 404 Неудобь с редколесьем Редколесье по неудобице. В случаях когда группы растительности, показываемые белым или зелёным цветом, сливаются, - такие группы обобщаются и показываются регулярным рисунком, состоящим из больших белых точек на желтом фоне. Площади, занимающие меньше 10 мм2 в масштабе карты, показываются знаком 403. Отдельные деревья могут быть добавлены знаками 418 - 420. Цвет: жёлтый 70% (60 линий/см), белый 48,5% (14,3 лин/см). |
|  | 405 Лес: легко пробегаемый Типичный для данной местности лес, хорошо пробегаемый. Если в районе нет хорошо пробегаемого леса, то на карте не должно быть белого цвета. Цвет: белый. |
|  | 406 Лес: медленно пробегаемый Густой лес с низкой видимостью, снижающий скорость бега до 60 - 80% от нормальной. Цвет: зелёный 30% (60 линий/см). |
|  | 407 Подлесок: медленно пробегаемый Густой подлесок, не ограничивающий видимость (ежевика, вереск, низкорослый кустарник), а также валежник или срубленные ветки, снижающие скорость бега до 60 - 80% от нормальной. Возможно использование этого знака в комбинации со знаками 406 или 408. Цвет: зелёный 14,3% (11,9 линий/см). |
|  | 408 Лес: трудно пробегаемый Густой лес с низкой видимостью, снижающий скорость бега до 20 - 60% от нормальной. Цвет: зелёный 60% (60 линий/см). |
|  | 409 Подлесок: трудно пробегаемый Густой подлесок, не ограничивающий видимость (ежевика, вереск, низкорослый кустарник), а также валежник или срубленные ветки, снижающие скорость бега до 20 - 60% от нормальной. Возможно использование этого знака в комбинации со знаками 406 или 408. Цвет: зелёный 28,6% (23,8 линий/см). |
|  | 410 Непроходимая растительность Густой лес или подлесок снижающие скорость бега до 0 - 20%. Цвет: зелёный. |
|  | 411 Лес, пробегаемый в одном направлении В случаях, когда лес хорошо пробегается в одном направлении, но снижает скорость бега в других направлениях, белые полосы на зелёном фоне показывают направление, в котором бежать легко. Цвет: зелёный, белый. |
|  | 412 Сад Плантации плодовых деревьев или кустарников. Зелёные точки могут показывать направление рядов. Если жёлтый цвет становится доминирующим, возможна замена заливки на точечную сетку 75%. Цвет: жёлтый, зелёный 25% (12,5 линий/см). |
|  | 413 Виноградник Зелёные линии могу быть ориентированы в направлении посадок. Если жёлтый цвет становится доминирующим, возможна замена заливки на точечную сетку 75%. Цвет: жёлтый, зелёный. |
|  | 414 Чёткая граница культивируемых участков Граница обрабатываемых участков, если она не совпадает с другими знаками (ограда, дорога, насыпь и т.п.). Постоянная граница между двумя видами обрабатываемой земли также может быть показана этим знаком. Цвет: чёрный. |
|  | 415 Пашня Пашни с сезонными границами посевов могут быть показаны чёрными регулярными точками. Цвет: жёлтый 100%, чёрный 5% (12 линий/см). |
|  | 416 Чёткая граница растительности Чёткая кромка леса или граница пород леса. Цвет: чёрный |
|  | 417 Нечёткая граница Нечёткая граница между видами растительности показывается только сменой цвета без граничной линии. |
|  | 418, 419, 420 Специальные объекты растительности Использование этих знаков для показа внемасштабных объектов растительности должно быть пояснено в легенде карты. Цвет: зелёный. |

## 4.5 Искусственные объекты

Дороги имеют большое значение для спортсменов и поэтому дорожная сеть, несомненно, должна быть отображена на карте. Особенно важно для спортсменов отображение мелких троп. Важно показать не столько ширину дороги или тропы, сколько то, насколько она удобна для бега, и то, как хорошо она видна на местности. Остальные объекты антропогенного происхождения также являются хорошими ориентирами и точками для постановки КП.

|  | 501 Автострада Шоссейная дорога с разделительной полосой. Ширина знака показывается в масштабе карты, но не уже, чем указанные минимальные размеры. Внешняя граница может быть заменена знаками 519, 521, 522 или 524, если какой либо из этих знаков должен быть показан так близко, что сольется с чёрной линией края дороги. Пространство между чёрными линиями заполняется коричневой точечной сеткой (50%). Реконструируемые и строящиеся дороги могут быть показаны прерывистой линией. Цвет: чёрный и коричневый 50% (60 линий/см). |
| --- | --- |
|  | 502 Шоссе Шоссейная дорога шириной более 5 метров. Ширина показывается в масштабе карты, но не уже указанного минимума. Внешняя граница может быть заменена знаками 519, 521, 522 или 524, если какой либо из этих знаков должен быть показан так близко, что сольется с чёрной линией края дороги. Пространство между чёрными линиями заполняется коричневой точечной сеткой (50%). Реконструируемые и строящиеся дороги могут быть показаны прерывистой линией. Цвет: чёрный и коричневый 50% (60 линий/см). |
|  | 503 Узкое шоссе Шоссе или асфальтированная дорожка, шириной 3 - 5 метров. Пространство между чёрными линиями заполняется коричневой точечной сеткой (50%). Реконструируемые и строящиеся дороги могут быть показаны прерывистой линией. Цвет: чёрный и коричневый 50% (60 линий/см). |
|  | 504 Улучшенная дорога Автодорога с улучшенным покрытием пригодная для движения в любое время года. Ширина менее 3 метров. Цвет: чёрный. |
|  | 505 Грунтовая дорога Плохо обслуживаемая дорога пригодная только для медленной езды на машине. Ширина менее 3 метров. Цвет: чёрный. |
|  | 506 Тропа Широкая пешеходная тропа или старая дорога, хорошо видимые на местности. Цвет: чёрный. |
|  | 507 Тропинка Узкая тропа или лесная дорожка, которые могут повысить скорость бега. Цвет: чёрный. |
|  | 508 Исчезающая тропинка Пропадающая тропа или лесная дорога. Цвет: чёрный. |
|  | 509 Узкая просека Чёткая просека шириной менее 5 метров. Просека в лесу (обычно в густом), не имеющая тропы или дороги по ней. В случаях, когда по просеке имеется дорога или тропа, следует использовать знаки 507 или 508 соответственно. Цвет: чёрный. |
|  | 510 Чёткий перекресток В случаях, когда развилки или перекрестки чётко видны на местности, то штрихи знаков соединяются или пересекаются в этих точках. Цвет: чёрный. |
|  | 511 Нечёткий перекресток В случаях, когда развилки или перекрестки чётко не видны на местности, то штрихи знаков разрываются в этих точках. Цвет: чёрный. |
|  | 512 Пешеходный мостик Пешеходный мостик без тропы. Цвет: чёрный. |
|  | 513 Переправа с мостом Показывается штрихом знака дороги или тропы поперёк водной преграды. Цвет: чёрный. |
|  | 514 Переправа без моста Если в месте пересечения дороги или тропы через реку, ручей или канаву нет моста, то пунктир дороги или тропы разрывается в этом месте. Цвет: чёрный. |
|  | 515 Железная дорога Железнодорожное полотно, трамвайные пути, узкоколейка и т.п. Цвет: чёрный. |
|  | 516 Линия электропередачи ЛЭП, канатная дорога или подъёмник. Поперечные штрихи показывают места опор. Цвет: чёрный. |
|  | 517 Линия электропередачи на высоких опорах Расстояние между линиями может показывать ширину ЛЭП. Поперечные штрихи показывают места опор. Цвет: чёрный. |
|  | 518 Туннель Пересечение дорог, дорог с водными преградами и т.п. Также показываются туннели, к которым не подходят дороги или тропы. Цвет: чёрный. |
|  | 519 Каменная стена Каменная стена или облицованный камнем вал (насыпь) Цвет: чёрный. |
|  | 520 Разрушенная каменная стена Может быть показана прерывистой линией. Цвет: чёрный. |
|  | 521 Высокая каменная стена Каменная стена высотой больше 1,5 метра непреодолимая для среднего ориентировщика. Цвет: чёрный. |
|  | 522 Ограда Ограда из проволоки (сетки) или дерева, высотой менее 1,5 метров. Цвет: чёрный. |
|  | 523 Разрушенная ограда Может быть показана прерывистой линией. Цвет: чёрный. |
|  | 524 Высокая ограда Деревянная или проволочная (решетка, сетка и т.п.) выше 1,5 метра высоты, непреодолимая для среднего ориентировщика. Цвет: чёрный. |
|  | 525 Проход Все переходы через или над высокими оградами или стенами должны быть показаны. Этим знаком могут быть показаны проходы в препятствиях, отображаемых знаками 519, 522 и 534. Цвет: чёрный. |
|  | 526 Строение Строения показываются в плане, если это возможно показать в масштабе карты. Цвет: чёрный. |
|  | 527 Застроенная территория Жилые кварталы, сады. Дороги, отдельные строения, и другие выделяющиеся объекты должны быть показаны. Если это невозможно, то может быть использован альтернативный знак (черная вертикальная штриховка). Цвет: зелёный 50% (60 линий/см) и жёлтый 100% или альтернативный чёрный 32,5% (27 линий/см). |
|  | 528 Запретная территория Территория постоянно запретная для бега может быть показана без границ. Сетка накладывается на рисунок карты. Граничная линия может быть вычерчена, если нет естественных границ (см. 709). Цвет: чёрный. |
|  | 529 Территория с покрытием Территории с асфальтовым или другим покрытием. Используются для парковок и других целей. Цвет: черный и коричневый 50% (60 линий/см) |
|  | 530 Развалины Показываются в плане, если это возможно в масштабе карты. Очень маленькие объекты могут быть показаны сплошной линией. Цвет: чёрный. |
|  | 531 Стрельбище Стрельбище показывается специальным предупреждающим знаком. Прилегающие строения показываются отдельно. Цвет: чёрный. |
|  | 532 Могила Чётко видимое захоронение с камнем или другим знаком. Центр объекта совпадает с центром тяжести знака. Знак ориентируется на север. Кладбище может быть показано симметрично расположенными значками по всей его территории. Цвет: чёрный. |
|  | 533 Трубопровод Трубопровод (газ, вода и т.п.) на поверхности, который можно пересечь в любом месте (сверху или снизу). Цвет: чёрный. |
|  | 534 Трубопровод непреодолимый Любой трубопровод, который является непреодолимым для спортсменов. Цвет: чёрный. |
|  | 535 Высокая башня Высокая башня или пилон, возвышающиеся над окружающим лесом. Центр объекта совпадает с центром тяжести знака. Цвет: чёрный. |
|  | 536 Маленькая башня Охотничья вышка или насест и т.п. Цвет: чёрный. |
|  | 537 Пилон Пилон, мемориальный камень или граничный знак высотой больше 0,5 метра. Цвет: чёрный. |
|  | 538 Кормушка Кормушка на специальном строении или на дереве. Центр объекта совпадает с центром тяжести знака. В некоторых случаях могут не отображаться. Цвет: чёрный. |
|  | 539, 540 Специальные искусственные объекты Использование знаков должно быть пояснено в легенде карты. Цвет: чёрный. |

## 4.6 Технические знаки

Технические знаки являются существенными для любого типа карт.

|  | 601 Линии магнитного меридиана Располагаются на карте с интервалом 33,33 мм, что соответствует 500 метрам в масштабе 1: 15 000. На картах в других масштабах эти линии располагаются с интервалом кратным круглому количеству метров (50 м, 100 м, 250 м) и наносятся на карту на расстоянии в промежутке между 20 и 40 мм. Линии магнитного меридиана могут быть разорваны в местах пересечения с мелкими деталями карты (валуны, бугры, скалы, слияния ручьев, концы троп и т.п.) На картах с малым количеством объектов отображаемых голубым цветом, линии магнитного меридиана могут быть показаны голубыми линиями. Цвет: чёрный (голубой). |
| --- | --- |
|  | 602 Контрольные метки По меньшей мере, три контрольных метки должны быть показаны на полях карты. Причём места нанесения меток должны быть асимметричны. Кроме того, возможно нанесение рисунка для контроля совмещения цветов. Цвет: все цвета, используемые при печати данной карты. |
|  | 603 Отметки высот Отметки высот могут быть даны для облегчения грубой оценки перепада высот в районе карты. Значение отметок округляются до целых метров. Надписи ориентируются. Урезы воды даются на голубом фоне. Цвет: чёрный. |

## 4.7 Знаки для нанесения элементов дистанции

Элементы дистанции должны быть нанесены на карту типографским способом, по крайней мере, для участников элитных групп. Для остальных категорий участников возможно нанесение дистанций вручную. Размеры соответствуют для всех масштабов карт.

|  | 701 Старт Место старта или место выдачи карт (если они не совпадают) показывается правильным треугольником, ориентированным в направлении первого КП. Центр треугольника показывает точку старта (начала ориентирования). Цвет: пурпурный. |
| --- | --- |
|  | 702 Контрольный пункт КП обозначается кругом. Центр круга совпадает с точкой постановки КП. Сегмент круга не должен закрывать мелкие детали карты. Цвет: пурпурный. |
|  | 703 Номер контрольного пункта Номер КП располагается рядом со знаком КП таким образом, чтобы не закрывались детали карты. Цифра ориентируется на север. Цвет: пурпурный. |
|  | 704 Линия Линии, соединяющие элементы дистанции в порядке прохождения, не должны закрывать мелкие элементы карты. Цвет: пурпурный. |
|  | 705 Маркированные участки Показываются на карте пунктирной линией. Цвет: пурпурный. |
|  | 706 Финиш Показывается двумя концентрическими окружностями. Цвет: пурпурный. |
|  | 707 Запретная линия Линия, которую запрещено пересекать во время соревнований. Цвет: пурпурный. |
|  | 708 Проход Место возможного пересечения различных преград во время соревнований. Цвет: пурпурный. |
|  | 709 Запретная для бега территория Может быть показана знаком 528. Если нет естественных ограничений, то ограничивающая линия может быть сплошной, пунктирной или вообще отсутствовать, в зависимости от того, как промаркирована эта линия на местности. Цвет: пурпурный. |
|  | 710 Опасные места Места представляющие опасность для спортсменов. Цвет: пурпурный. |
|  | 711 Запрещённый путь Дорога (маршрут) запрещённый для использования. Цвет: пурпурный. |
|  | 712 Первая помощь Пункт первой помощи. Цвет: пурпурный. |
|  | 713 Пункт питания Пункт питания, не совпадающий с КП. Цвет: пурпурный. |